Офсетная приемо-передающая антенна Ku-диапазона диаметром 1.2 м
Основные возможности:

- Офсетное исполнение

- Соответствие жестким требованиям по кросс-поляризации

- Низкая стоимость доставки и удобная транспортировка

- Простая установка, выполняемая одним человеком - время сборки менее одного часа

- Одобрение IntelSat, AsiaSat, EutelSat

- Сертифицирована ETSI

Основные характеристики

| Диаметр антенны | 1.2 м |
| --- | --- |
| Рабочая частота (ГГц) |
| Прием | 10.95 - 12.75 ГГц |
| Передача | 13.75 - 14.5 ГГц |
| Усиление в середине диапазона (±0.2 дБ) |
| Прием | 41.5 дБ |
| Передача | 43.0 дБ |
| Шумовая температура антенны |
| Угол места 20° | 46K |
| Угол места 30° | 43K |
| Огибающая боковых лепестков, (дБ): |
| 1° < 52888 < 20° | 29 - 25Lg(52888) дБ |
| 20° < 52888 < 26,3° | -3.5 дБ |
| 26,3° < 52888 < 48° | 32 - 25 Lg(52888) дБ |
| 48° < 52888 | -10 дБ (усредненное) |
| Кросс-поляризация |
| В контуре 1 дБ | -30 дБ (макс.) |
| Для любого угла | -25 дБ (макс.) |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | 1.3 : 1 (макс.) |

Механические характеристики

| Материал рефлектора | Полиэфирный стеклопластик SMC |
| --- | --- |
| Оптика антенны | Однозеркальная, офсетная |
| Диаметр опорной колонны | 141 мм |
| Движение антенны по углу места | от 5° до 90° (непрерывное перемещение) |
| Движение антенны по азимуту | ±20° (точная регулировка), 360° (непрерывное перемещение) |
| Тип основания | Азимутально-угломестное |
| Вес | 41 кг |

Условия эксплуатации

| Ветровая нагрузка |
| --- |
| Рабочая | 80 км/ч |
| Предельная | 201 км/ч |
| Температура |
| Рабочая | от -40°С до 60°С |